## Slide 1: PANDA: PASO A NIVEL DINÁMICO y ACTIVO
TESIS DE GRADO: HITO 3
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Juan Ignacio Pla · Facundo Caviglia · Joaquín Torino
Sistema dinámico de detección de vehículos ferroviarios y señalización activa mediante comunicación con pasos a nivel.

## Slide 2
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
2
RECAPITULANDO
DECISIONES DEL DISEÑO CRÍTICO
PANDA PRINCIPAL
La barrera sigue a PANDA con la velocidad real del tren. El circuito de vía queda de respaldo y cierra como siempre a los trenes sin nodo.
CICLO DE BARRERA DE ADIF
Umbral de 32 s: fonoluminosa 7 s, bajada 10 s, despejamiento 14 s y 1 s de margen (Anexo XII).
LÍNEA PILOTO: ROCA
El Anexo XII es el pliego del Roca. CSR de hasta 8 coches (206 m) sobre catenaria de 25 kV.
PROTOTIPO SOBRE T-BEAM
ESP32-S3, SX1262 y MAX-M10S en una placa comercial más módulos. La placa propia queda como diseño.
TELEMETRÍA
Prototipo por Wi-Fi. En el producto, SIM7080G solo en el nodo cruce: sube los trenes cercanos.
UN NODO POR CABINA
El nodo va en la cabina delantera. El producto lleva uno en cada cabina porque el tren es reversible.
Notes: Seis decisiones que cambian el diseño desde el Hito 2. La más importante es que PANDA pasa a ser el sistema principal del cruce y el circuito de vía queda de respaldo.

## Slide 3
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
3
INGENIERÍA DE DETALLE
CICLO DE BARRERA DE ADIF
7 s
FONOLUMINOSA
luces y campana
10 s
BAJADA DEL BRAZO
5 a 10 s, se usa 10
14 s
DESPEJAMIENTO
brazo abajo hasta el tren
1
MARGEN PANDA
31 s de ADIF + 1 s de PANDA = 32 s antes de que llegue el tren
SECTOR DE OPERACIÓN
Anexo XII, punto 19: se dimensiona para el tren más rápido, adoptando 120 km/h.
31 s × 33,3 m/s = 1033 m
Ese circuito arranca el ciclo sin importar la velocidad real del tren.
LO QUE PASA HOY
Un tren a 40 km/h entra al circuito a 1033 m:
1033 m / 11,1 m/s = 93 s
de barrera baja, contra los 31 s que necesita el ciclo. Esa es la ineficiencia.
Separación entre rieles extremos | Despejamiento
hasta 5 m (vía simple) | 12 s
5 a 10 m (vía doble) | 14 s
10 a 15 m | 16 s
Corrección frente al Hito 2: los 12 s de la Tabla I son solo el despejamiento, no el ciclo completo.
Notes: El Anexo XII de ADIF fija el ciclo de una barrera automática. En el Hito 2 tomamos solo los 12 s de la Tabla I, que son el despejamiento. El ciclo real es 7 + 10 + 14 = 31 s en vía doble. PANDA suma 1 s de margen propio. El circuito actual se dimensiona para 120 km/h y por eso mide 1033 m.

## Slide 4
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
4
INGENIERÍA DE DETALLE
PANDA COMO SISTEMA PRINCIPAL
NODO TREN
LoRa / UHF
PANDA
nodo cruce
PANDA libre
PANDA operativo
CONTROLADOR DE BARRERA
existente
CIRCUITO DE VÍA
BARRERA
PANDA lee el circuito para la atribución
Un tren sin nodo tiene la misma protección que hoy.
REGLA DEL CONTROLADOR
PANDA operativo: baja si PANDA pide cierre.
PANDA no operativo: baja si el circuito está ocupado, igual que hoy.
Energizado = permiso: un corte de cable o de energía abre los dos contactos y la barrera sigue al circuito.
PANDA PIDE CIERRE SI
1. Un tren podría llegar en 32 s acelerando al máximo.
2. Un tren está sobre el cruce o se calló (SIN DATOS).
3. Un dato del tren es inconsistente.
4. El circuito se ocupó por un tren que PANDA no sigue: cierra como siempre.
Notes: PANDA entrega dos contactos al controlador de barrera: PANDA libre y PANDA operativo. Mientras PANDA está operativo la barrera lo sigue a él. Si se cae, el controlador vuelve a seguir al circuito de vía, como hoy. Un tren que PANDA no ve ocupa el circuito y PANDA lo toma como pedido de cierre.

## Slide 5
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
5
INGENIERÍA DE DETALLE
ETA DE PEOR CASO
PERFIL DE TRACCIÓN DEL CSR
Hasta 40 km/h: a = 1,0 m/s² constante.
40 a 120 km/h: potencia constante, a = a0·vk/v.
Tope: 120 km/h, velocidad de diseño.
Cierre: ETA de peor caso ≤ 32 s.
El codo sale de 3040 kW y 270 t: P / (m · a0) = 11,3 m/s. Se toma 11,1 m/s, del lado seguro.
POR QUÉ NO VELOCIDAD REAL PURA
Si el tren acelera después de la orden de cierre llegaría en 11 s (a 10 km/h) o 28 s (a 100 km/h), menos que los 31 s del ciclo. PANDA nunca da menos que la norma.
Chart: Velocidad del tren (km/h)
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
PANDA cierra a (m) | 448 | 513 | 574 | 630 | 682 | 735 | 794 | 858 | 922 | 979 | 1025 | 1055 | 1067
Circuito actual (m) | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033
Fuente: modelo de referencia del cruce (tools/modelo_cruce.py). Valores de diseño estimados.
Notes: PANDA no usa la velocidad real pura. Calcula en cuánto podría llegar el tren si acelerara al máximo que permite el material rodante. Cierra cuando ese tiempo baja de 32 s. Así nunca da menos tiempo que la norma. Con velocidad real pura, un tren que acelera después de la orden llegaría en 11 a 28 s.

## Slide 6
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
6
RESULTADO
GANANCIA DE TIEMPO DE BARRERA
Chart: Barrera baja antes de que llegue el tren (s)
| 20 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 80 km/h | 100 km/h
Sistema actual (s) | 186 | 93 | 62 | 47 | 37
Con PANDA (s) | 103 | 61 | 48 | 42 | 37
A velocidad constante. Fuente: modelo de referencia, valores estimados.
+32 s
por pasada de un tren a 40 km/h
+38 s
tren que se detiene a 500 m del cruce (simulador)
448 m
hasta ahí un tren detenido sigue siendo peligro
0 s
de pérdida para un tren sin nodo: cierra como hoy
Notes: Tiempo de barrera baja por pasada, con el circuito actual de 1033 m y con PANDA. La ganancia es grande para trenes lentos, que son justo los que circulan cerca de estaciones. A 120 km/h PANDA cierra 1 s antes por el margen.

## Slide 7
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
7
INGENIERÍA DE DETALLE
ATRIBUCIÓN DEL CIRCUITO DE VÍA
VENTANA ± 100 m
CIRCUITO DE VÍA (sector de operación): 1033 m
junta
CRUCE
TREN PANDA EN LA VENTANA
La ocupación es de ese tren. La barrera la decide PANDA con su ETA de peor caso: ahí está la ganancia.
NINGÚN TREN PANDA
Es un tren sin nodo o con el nodo caído. Cierra como siempre y se cuenta como vía sin PANDA.
SE LIBERA CON EL TREN YÉNDOSE
La cola pasó la junta de salida. PANDA deja de sostener el cierre en ese instante, igual que hoy.
Además es una verificación cruzada: el tren tiene que estar donde el circuito dice que está.
Notes: Cuando el circuito se ocupa, PANDA busca un tren suyo a 1033 más o menos 100 m, del lado del circuito, con dato fresco y coherente. Si lo encuentra, decide PANDA. Si no, es un tren sin nodo y se cierra como siempre. Cuando el circuito se libera con el tren alejándose, la cola ya pasó y la barrera sube igual que hoy.

## Slide 8
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
8
INGENIERÍA DE DETALLE
PLAUSIBILIDAD Y VARIOS TRENES
ENVOLVENTE FÍSICA
Ancla: último dato confiable del tren.
Mínimo: lo que recorre frenando de emergencia, 1,2 m/s².
Máximo: lo que recorre acelerando al máximo.
Tolerancia: 10 m + 3 veces la precisión informada.
También se rechaza: salto de velocidad o aceleración informada de más de 2,2 m/s².
ESCENARIO SALTO (SIMULADOR)
El GNSS suma 300 m de error entre 800 y 700 m del cruce.
Resultado: dato inconsistente desde el primer salto, NO SEGURO continuo, sin ningún hueco APAGADO.
Es la acción del DFMEA para la posición errónea no marcada (RPN 120).
¿CUÁNTOS TRENES A LA VEZ?
En vía doble, en general uno por vía. Pero cerca de una estación hay uno en el andén y otro esperando atrás, el Roca tiene tramos de cuatro vías y el Anexo XII prevé un segundo tren con la indicación OTRO TREN.
PANDA sigue cada tren por su ID, sabe de qué lado viene y si se acerca o se aleja.
OTRO TREN (ANEXO XII)
Con dos trenes en peligro, o uno más un circuito que no es suyo:
LED OTRO TREN intermitente cada 0,5 s y el sonido pasa de 1 a 2 toques por segundo (el pliego pide 1,5 a 2 veces).
TDMA del prototipo: hasta 5 trenes por canal.
Notes: Cada dato del tren se compara con el último dato confiable. Si la distancia recorrida es imposible para un tren, se rechaza y el cruce queda NO SEGURO. En el simulador, un salto de 300 m del GNSS deja el cruce NO SEGURO todo el tiempo, sin ningún hueco. A la derecha, cómo se manejan varios trenes.

## Slide 9
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
9
HARDWARE
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROTOTIPO
NODO TREN · T-BEAM
ESP32-S3
2 núcleos, 240 MHz
MAX-M10S
GNSS 10 Hz + PPS
UART 460800
QMI8658
IMU 6 ejes
SPI
AXP2101 + 18650
PMU y batería
I2C
SX1262
LoRa 925 MHz
SPI
OLED SH1106
pantalla
I2C
microSD
registro CSV
SPI
NODO CRUCE · T-BEAM
ESP32-S3
2 núcleos, 240 MHz
SX1262
LoRa 925 MHz
SPI
OLED SH1106
pantalla
I2C
microSD
registro CSV
SPI
MAX-M10S
GNSS 10 Hz + PPS
UART 460800
QMI8658
IMU 6 ejes
SPI
AXP2101 + 18650
PMU y batería
I2C
beacon 35 B
cada 100 ms
LED peatonal
Luces de barrera
OTRO TREN
Buzzer
Servo
Interruptor de vía
Externos del cruce (abajo a la derecha): módulos comprados en el header de la placa. Detalle de pines en Diseño electrónico.
Notes: Los dos nodos usan la misma placa, la LILYGO T-Beam Supreme. El tren lee GNSS e IMU y transmite. El cruce recibe, decide y maneja la señal peatonal, el sonido y la maqueta de barrera con módulos comprados.

## Slide 10
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
10
HARDWARE
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PRODUCTO
NODO TREN
Tensión de a bordo
24 a 110 Vcc
DC-DC aislado
EN 50155, a 12 V
Buck 3,3 V
lógica
ESP32-S3
WROOM-1
Raveon RV-M7-GX
UHF 460 MHz, 2 W
MAX3232
RS-232 a TTL
MAX-M10S
GNSS + PPS
BMI088
IMU, solo tren
TPL5010
watchdog externo
12 V al Raveon
NODO CRUCE
Red 220 Vac
del cruce
Cargador 14,4 V
LiFePO4
LiFePO4 4S
12,8 V 7 Ah, 90 Wh
Buck 3,3 V y 3,8 V
lógica y módem
ESP32-S3
WROOM-1
Raveon + MAX3232
recibe beacons
SIM7080G
LTE-M, telemetría
Óptica LED 200 mm
2 cadenas + INA219
Bocina 12 V
100 dB a 1 m
Relés ≥ 2,5 kV
contacto seco
Opto de entrada
circuito de vía
Bus de 12 V: Raveon, óptica, bocina y bobinas de relé.
Notes: En el producto la radio pasa a ser el Raveon UHF con licencia, por RS-232 con un MAX3232. El tren se alimenta de la tensión de a bordo con un DC-DC aislado. El cruce trabaja con un bus de 12 V sobre una batería LiFePO4, que entra directo en el rango del Raveon.

## Slide 11
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
11
HARDWARE
SELECCIÓN: REAL CONTRA PROTOTIPO
Subsistema | Dispositivo real | Prototipo de tesis
Plataforma | Placa propia con ESP32-S3-WROOM-1 | LILYGO T-Beam Supreme 915 MHz + módulos
Posición e inercial | MAX-M10S + BMI088 (solo tren) | MAX-M10S + QMI8658 de la placa
Radio de seguridad | Raveon RV-M7-GX, 460 MHz, 2 W | SX1262 LoRa SF7/500 kHz, 925 MHz
Beacon y acceso | 35 B, TDMA por PPS, tasa a definir | 35 B cada 100 ms, 5 ranuras de 20 ms
Telemetría | SIM7080G LTE-M, solo nodo cruce | Wi-Fi a Traccar (después de probar el enlace)
Circuito de vía | Sensor actual, una entrada por vía | Interruptor a GND (luego optoacoplador)
Señal peatonal | Óptica LED roja 200 mm, sin verde | LED rojo y LED OTRO TREN
Aviso sonoro | Bocina IP65, 100 dB a 1 m | Buzzer, luego sirena de 12 V
Barrera | Controlador y barrera existentes | Maqueta con servo y luces en la misma placa
Alimentación | 220 Vac + LiFePO4 12,8 V | 18650 de la T-Beam o power bank
Watchdog y registro | TPL5010, flash y servidor | Vigilante interno y microSD (TPL5010 TODO)
DISPOSITIVO REAL
se instala en el cruce y en el tren
PROTOTIPO
se construye en la tesis
Notes: Lámina 21 del Hito 2 actualizada. El prototipo y el producto comparten la lógica. Cambian la radio, el transporte de la telemetría y la interfaz física.

## Slide 12
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
12
HARDWARE · CÁLCULO
PRESUPUESTO DEL ENLACE DE RADIO
PÉRDIDA DE DOS RAYOS
PL = 40 · log10(d) − 20 · log10(h1 · h2)
d en metros, h1 y h2 alturas de antena. Vale para d > 4π h1 h2 / λ.
 | Prototipo | Producto
Potencia | 22 dBm (158 mW) | 33 dBm (2 W)
Sensibilidad | −117 dBm (SF7/500) | −116 dBm (4800 bps)
Pérdida máxima | 139 dB | 149 dB
Escenario | 1500 m, h 1,5 y 3 m | 2000 m, h 4 y 6 m
Pérdida calculada | 114 dB | 104 dB
Señal recibida | −92 dBm | −71 dBm
Margen | 25 dB | 45 dB
1.ª zona de Fresnel | 11 m de radio | 16 m de radio
QUÉ CAMBIA DEL LORA AL RAVEON
Banda: ISM compartida a asignada (MEVHF, ADIF).
Potencia: +11 dB.
Aire del beacon: 18 ms a unos 29 ms (9600 bps).
Interfaz: SPI directo a RS-232 y comandos AT: la guarda del TDMA tiene que crecer.
Alimentación: 3,3 V y 120 mA a 12 V y 1,2 A en TX.
Igual: beacon, criptografía, TDMA por PPS y decisión. Solo cambia el driver de radio.
ADENTRO DEL VAGÓN
La carrocería resta unos 10 a 20 dB (a medir en el viaje). Con 25 dB de margen el prototipo sigue cerrando a 1500 m, justo.
BANCO Y CAMPO
Banco: 2 dBm, 5 dB de margen a 1500 m.
Campo: 22 dBm con el comando w.
Antes de la calle: confirmar el límite de ENACOM.
915 MHz es cota conservadora: 20·log(915/460) = 6 dB
Notes: Modelo de dos rayos, válido más allá de la distancia de quiebre (172 m en el prototipo, 462 m en el producto). El prototipo tiene 25 dB de margen a 1500 m con 22 dBm. El producto tiene unos 45 dB a 2 km. 915 MHz es una cota conservadora de 460 MHz: unos 6 dB más de pérdida.

## Slide 13
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
13
HARDWARE · CÁLCULO
BEACON Y ACCESO AL CANAL
ver
1 B
id
2 B
contador
4 B
flags
1 B
iTOW
4 B
latitud
4 B
longitud
4 B
velocidad
2 B
rumbo
2 B
hAcc
1 B
acel
1 B
sats
1 B
CMAC
8 B
EN CLARO (7 B)
CIFRADO AES-128-CTR (20 B)
CMAC (8 B)
nuevo en la versión 2
TRAMA TDMA DE 100 ms (una por época GNSS)
ranura 0
ranura 1
ranura 2
ranura 3
ranura 4
5 × (18 ms de aire + 2 ms de guarda) = 100 ms, alineado al 1PPS
Ranura de cada tren: su ID módulo la cantidad de ranuras.
Sincronismo: el 1PPS del GNSS ancla el reloj con error de microsegundos.
Sin tiempo GPS: transmite sin ranura, marcado sin tiempo, solo para banco.
Radio y perfil | Aire | Trenes por canal
LoRa SF7/500 (por defecto) | 18 ms | 5
LoRa SF6/500 | 10 ms | 8
LoRa SF7/250 | 36 ms | 2
Raveon 9600 bps, cada 100 ms | ≈ 29 ms | 2
Raveon 9600 bps, cada 500 ms | ≈ 29 ms | 12
Cerca de un cruce se escuchan 2 a 4 trenes a la vez en hora pico (radio de 1,5 a 2 km). Con el Raveon conviene bajar la tasa a 500 ms.
Notes: El beacon tiene 35 bytes: 7 en claro, 20 cifrados con AES-128-CTR y 8 de CMAC. En la versión 2 la precisión pasó a 1 byte en decímetros para hacerle lugar a la aceleración sin agrandar el beacon. Con 36 bytes el aire pasaría a 19,3 ms y se perdería una ranura.

## Slide 14
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
14
HARDWARE · CÁLCULO
CONSUMO Y AUTONOMÍA
Consumo a 3,3 V (estimado) | Tren | Cruce
ESP32-S3 a 240 MHz | 60 mA | 60 mA
SX1262 (TX 118 mA al 18 % / RX) | 21 mA | 4,6 mA
MAX-M10S (25 mW) | 8 mA | 8 mA
OLED, microSD e IMU | 26 mA | 25 mA
LEDs y buzzer (peor caso) | - | 62 mA
Total | ≈ 115 mA | 98 a 160 mA
Autonomía con 18650 de 3000 mAh | ≈ 22 h | 16 a 26 h
Autonomía = 0,85 × 3000 mAh / corriente de la celda
Corriente de la celda = P a 3,3 V / (0,9 × 3,7 V)
Servo de la maqueta con 5 V aparte. E-12 pide 4 h: se verifica con una descarga completa (P6).
PRODUCTO: CRUCE A 4 W DURANTE 8 h
Energía: 4 W × 8 h = 32 Wh (acción del DFMEA).
Al 80 % de descarga: 40 Wh mínimos.
Opción | Energía | Tensión | Veredicto
3 × 18650 en serie | 33 Wh | 12,6 a 9 V | No: baja de 9,5 V
LiFePO4 4S 7 Ah | 90 Wh | 14,6 a 10 V | Sí: sin buck-boost
PROPUESTA: BUS DE 12 V CON LiFePO4
El Raveon pide 9,5 a 16 V: entra directo. Óptica, bocina y relés también son de 12 V. LiFePO4 aguanta mejor el calor del armario y da unas 18 h a 4 W.
Notes: Consumos estimados de hoja de datos. El prototipo dura de 16 a 26 h con una 18650, muy por encima de las 4 h de E-12. En el producto, tres 18650 en serie no alcanzan: caen a 9 V y el Raveon pide 9,5 V. Proponemos LiFePO4 de 4 celdas.

## Slide 15
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
15
DISEÑO ELECTRÓNICO
CONEXIONADO DEL NODO CRUCE (PROTOTIPO)
T-BEAM SUPREME
header derecho
GPIO 39
LED peatonal NO SEGURO
R 330 Ω + LED rojo a GND
GPIO 38
Luz A de la barrera
R 330 Ω + LED rojo a GND
GPIO 3
Luz B de la barrera (alterna)
R 330 Ω + LED rojo a GND
GPIO 45
OTRO TREN
R 330 Ω + LED a GND, sin pull-up
GPIO 48
Buzzer o sirena
1 kΩ a la base de un BC547, diodo en la carga
GPIO 21
Servo del brazo
señal directa, servo con 5 V aparte, GND común
GPIO 2
Circuito de vía (entrada)
interruptor a GND: cerrado LIBRE, abierto OCUPADA
ALIMENTACIÓN
Placa: 18650 en su portacelda o USB-C.
Servo: fuente de 5 V aparte (picos de hasta 1 A en un MG996R).
Sirena: 12 V aparte por el transistor.
EN CONFIG.H
kBarrierOnBoard = true (maqueta en la placa).
kBuzzerIsActive según el buzzer.
kTrackCircuitEnabled = true con el interruptor cableado.
Notes: Todo lo externo va al header derecho de la T-Beam. Cada salida tiene su resistencia y un pull-down de 10 kΩ, así en un reinicio queda en bajo, que es su estado seguro. El GPIO 45 es pin de arranque: solo un LED a masa, nunca un pull-up.

## Slide 16
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
16
DISEÑO MECÁNICO
MAQUETA DE BARRERA Y NODOS
VISTA FRONTAL, ESCALA 1:20
Base de MDF 30 × 20 cm
Señal peatonal y OTRO TREN
Luces a 12 cm, separadas 3,75 cm
servo
Brazo de 25 cm con franjas rojas y blancas (Decreto 779/95)
T-Beam
antena
Pieza | Real | Maqueta 1:20
Altura de las luces | 2,40 m | 12 cm
Separación de luces | 0,75 m | 3,75 cm
Largo del brazo | 5 m (Anexo XII 5.1) | 25 cm
Bajada del brazo | 5 a 10 s | 6 s (servo)
Material | metal y madera | PLA impreso y MDF
NODO TREN
Caja impresa con tapa transparente sobre el GNSS y ventosa para pegarlo a la ventanilla, del lado con más cielo.
PRODUCTO (FUTURO)
Gabinete IP67 en el armario del cruce y en el compartimento de equipos del tren. Solo la antena afuera.
Referencia: barrera real
Notes: Maqueta a escala 1:20, impresa en 3D sobre una base de MDF. Las medidas salen del SETOP: luces a 2,40 m de altura separadas 0,75 m, y un brazo normalizado de 5 m. La T-Beam del cruce va en una caja impresa sobre la base, con la antena hacia arriba.

## Slide 17
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
17
SOFTWARE
ARQUITECTURA DEL FIRMWARE
NÚCLEO 1 · LAZO DE SEGURIDAD
Radio
prioridad 22
recepción, TDMA, validación
Decisión
prioridad 21
20 Hz, estado del cruce
GNSS
prioridad 20
NAV-PVT a 10 Hz, PPS
IMU
prioridad 18
FIFO a 224 Hz
NÚCLEO 0 · AUXILIAR
Registro
prioridad 8
microSD, CSV
Telemetría
prioridad 5
Wi-Fi (TODO)
Consola
prioridad 4
comandos y simulador
Pantalla
prioridad 3
OLED a 5 Hz
Timer 20 Hz
esp_timer
vigilante, maqueta y sonido
3
roles: registrador, tren y cruce
9 a 11 %
de RAM usada
16 a 17 %
de flash usada
C++17
PlatformIO, core Arduino 2.0.17
Notes: Un solo código con tres roles elegidos al compilar. El núcleo 1 corre solo el lazo de seguridad. El núcleo 0 corre todo lo demás. Así una tarjeta lenta o el Wi-Fi nunca demoran una decisión.

## Slide 18
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
18
SOFTWARE
DIAGRAMA DE FLUJO: NODO TREN
ARRANQUE
PMU, GNSS a 10 Hz, radio
¿autotest AES y CMAC ok?
NO ARRANCA
no
sí
cada 100 ms
nuevo NAV-PVT
aceleración: recta sobre 1 s
¿tiempo GPS?
TX sin ranura (solo banco)
no
esperar la ranura (id mod 5)
sí
armar beacon de 35 B
AES-128-CTR + CMAC
transmitir por LoRa
registrar tx.csv y pantalla
vuelve a esperar el próximo NAV-PVT
TIEMPOS
Época 100 ms. Aire 18 ms.
Antigüedad del fix al transmitir: 50 a 150 ms (a medir).
Notes: El tren arranca verificando la criptografía. Si falla no arranca. Después, por cada época del GNSS, calcula la aceleración, espera su ranura TDMA, arma el beacon, lo cifra, lo firma y lo transmite.

## Slide 19
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
19
SOFTWARE
DIAGRAMA DE FLUJO: NODO CRUCE
paquete recibido
¿CRC ok?
¿CMAC ok?
¿contador nuevo?
¿fresco? −0,5 a 2 s
no: descartar y contar (CRC, CMAC, REPETIDO, VIEJO o FUTURO), sin efecto en el estado
plausibilidad contra el ancla
sí
si no cumple: dato inconsistente y NO SEGURO
TAREA DE DECISIÓN · CADA 50 ms
1. incorporar beacons válidos
2. tiempo GPS propio y referencia del cruce
3. circuito de vía: si hay flanco, atribuirlo a un tren
4. por tren: posición proyectada y ETA de peor caso
5. NO SEGURO si algún tren o un circuito sin explicar
6. contactos, señal, OTRO TREN, maqueta y registro
Notes: La recepción valida en cadena: CRC, CMAC, contador y frescura. Nada se descifra sin autenticar. Después se verifica la plausibilidad contra el último dato confiable. La decisión corre a 20 Hz, atribuye el circuito de vía y resuelve el estado y las salidas.

## Slide 20
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
20
SOFTWARE
MÁQUINAS DE ESTADO
INICIANDO
APAGADO
NO SEGURO
FALLA
3 s
algún tren en peligro o circuito sin explicar
nada en peligro durante 3 s (ETA > 40 s si se acerca), o la cola pasó
sin radio, sin tiempo GPS o sin posición
FALLA: PANDA no operativo
ARRIBA
FONO
BAJANDO
ABAJO
SUBIENDO
pedido
sin pedido
7 s de luces y campana
6 s, brazo abajo
sin pedido
3 s
el pedido vuelve: baja ya, con las luces encendidas
Luces alternadas cada 0,5 s (SETOP 8.6.5) en todo menos ARRIBA: siguen en la subida (8.6.6).
Notes: A la izquierda el estado del cruce, que ve el peatón y que define los contactos. A la derecha la maqueta, con la secuencia del Anexo XII. Si el pedido de cierre vuelve mientras el brazo sube, baja de inmediato.

## Slide 21
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
21
SOFTWARE
COMPLEJIDAD Y TIEMPOS
Operación | Cuándo | Complejidad | Costo por vez
Validar un beacon (CRC, CMAC, CTR) | por paquete, hasta 50/s | O(1) | 4 bloques AES con acelerador
Plausibilidad contra el ancla | por beacon válido | O(1) | forma cerrada
ETA de peor caso | por tren, cada 50 ms | O(1) por tren | bisección de 30 pasos
Evaluar todos los trenes | 20 Hz | O(N), N ≤ 4 | hasta 120 pasos de bisección
Atribuir el circuito | en cada flanco | O(N) | una pasada por la tabla
Armar y cifrar el beacon | 10 Hz en el tren | O(1) | 4 bloques AES
Espera de la ranura | 10 Hz en el tren | O(1) | 1,5 ms de espera activa
PRESUPUESTO DE TIEMPO
Decisión: cada 50 ms.
Vigilante: estado seguro a los 300 ms sin refresco.
Watchdog de tareas: reinicio a los 5 s.
E-10: alerta en 500 ms o menos.
MEMORIA
RAM: 9 a 11 % según el rol.
Flash: 16 a 17 %.
Cola del registro: 2048 registros en PSRAM, unos 9 s.
N es la cantidad de trenes seguidos a la vez (tabla de 4). El costo dominante es la criptografía, que el ESP32-S3 resuelve con su acelerador AES.
Notes: Todo el trabajo por ciclo es lineal en la cantidad de trenes, que está acotada a 4 en la tabla. El ETA usa una forma cerrada con bisección de 30 pasos. Los tiempos reales se miden en la placa con la prueba de reacción.

## Slide 22
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
22
SOFTWARE
VERIFICACIÓN CON EL SIMULADOR
Escenario | Qué prueba | Resultado esperado | PANDA contra hoy
lento | tren a 40 km/h | NO SEGURO recién a 681 m | 80 s contra 112 s
detenido | para a 500 m dentro del circuito | APAGADO mientras está parado | 75 s contra 110 s
rapido | tren a 100 km/h | NO SEGURO a 1022 m | 44,3 s contra 44,8 s
silencio | el nodo muere a 700 m | SIN DATOS hasta que pasa la cola | 60 s contra 75 s
via | tren SIN nodo a 80 km/h | cierra como siempre | igual que hoy
salto | GNSS con 300 m de error | dato inconsistente, sin huecos | 61 s contra 75 s
perdida | enlace cortado 400 m | SIN DATOS 1 s después | 44,3 s contra 44,8 s
dos | trenes en sentidos opuestos | OTRO TREN al superponerse | 102 s contra 100 s *
aproximacion | pasa uno y viene otro en contra | no sube entre los dos (sin 40 s, subiría 4 s) | 97 s contra 93 s *
repeticion y cmac | ataques con paquetes | rechazados, sin efecto | sin efecto
sin_posicion | tren sin fix | NO SEGURO hasta tener posición | falla segura
* La otra vía no tiene su circuito cableado a la placa (una sola entrada) y se libera por radio unos 4 s más tarde. Con un circuito por vía, como en el producto, queda igual que hoy.
Notes: El simulador manda beacons reales por USB al nodo cruce y hace de circuito de vía. Corrido en seco contra el modelo de referencia, los 11 escenarios dan lo esperado. La columna de la derecha compara el tiempo de pedido de cierre con el circuito actual.

## Slide 23
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
23
PLAN DE PRUEBAS
HARDWARE
Prueba | Qué se mide | Criterio | Estimado | Espec.
P1 Enlace en banco | RSSI, SNR y pérdida a 1 m | pérdida < 1 % | −30 a −45 dBm | E-4
P2 GNSS y tiempo | frecuencia, PPS y precisión | ≥ 3 Hz, ≤ 2,5 m | 10 Hz, 1,5 m | E-1 E-2
P3 Latencia | antigüedad del dato en el cruce | ≤ 300 ms (p99) | 50 a 150 ms | E-6
P4 Reacción | de beacon a salida | ≤ 500 ms | ≤ 100 ms | E-10
P5 Alcance en la calle | pérdida contra distancia a 22 dBm | ≥ 1500 m | margen 25 dB | E-5
P6 Autonomía | descarga completa de la 18650 | ≥ 4 h | 16 a 26 h | E-12
P7 Sonido | sonómetro a 1 m | ≥ 95 dB, 60 dB abajo | sirena de 12 V | E-20
P8 Maqueta | luces 0,5 s, preaviso, bajada y luces en la subida | 7 s y 5 a 10 s | 7 s y 6 s | E-19
P9 Disponibilidad | tiempo SIN DATOS en 24 h | < 2 % | a medir | E-24
P10 Viaje en tren | GNSS en el vagón y aceleraciones | perfil ≤ 1,0 m/s² | a medir | fase 4
Notes: Cada prueba tiene su criterio de aprobación y un valor estimado que se va a comparar con el medido en el Hito 4. Arrancan con las placas, el 10 de octubre.

## Slide 24
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
24
PLAN DE PRUEBAS
SOFTWARE Y FALLAS INDUCIDAS
Prueba | Cómo | Criterio | Estado
S1 Criptografía | vectores FIPS-197, RFC 4493, SP 800-38A | 100 % iguales | OK en PC
S2 Beacon de referencia | placa contra PC byte a byte | idéntico | OK en PC
S3 Lógica del cruce | 11 escenarios contra el modelo | misma secuencia | OK en modelo
S4 Apagar el tren | corte de batería | SIN DATOS en ≤ 1 s | en placa
S5 Perfil distinto | cambiar solo el tren | SIN DATOS y vuelve | en placa
S6 Ataques | repetición y CMAC falso por USB | 0 cambios de estado | en placa
S7 Colgar el firmware | bucle forzado en la decisión | contactos abiertos ≤ 300 ms | en placa
S8 Tren sin nodo | interruptor de vía sin beacons | cierra como siempre | en placa
S9 Salto de GNSS | posición corrida por USB | sin hueco APAGADO | en placa
S10 Telemetría caída | cortar el Wi-Fi (cuando se active) | decisión sin cambios (R-31) | TODO
Notes: Las tres primeras ya pasaron en la PC. El resto se hace en la placa. Las fallas inducidas son la etapa 3 del plan de validación: cada una tiene que terminar en el estado seguro.

## Slide 25
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
25
DFMEA
MODOS NUEVOS Y ACCIONES
Modo de falla | Causa | S | O | D | RPN | Acción de diseño | RPN nuevo
Barrera sostenida alta con tren cerca | posición del GNSS errónea | 10 | 3 | 4 | 120 | atribución del circuito + plausibilidad (hechas) | 40
Suplantación del GNSS | señal falsa (spoofing) | 10 | 2 | 5 | 100 | aviso del MAX-M10S + atribución | 60
Falla de aislación de la salida | relé de bajo aislamiento | 10 | 2 | 6 | 120 | relés ≥ 2,5 kV (EN 50124-1) y ensayo | 30
Dos trenes en la misma ranura | ID derivado de la MAC | 4 | 3 | 4 | 48 | ID asignado en la instalación | 8
Posición errónea no marcada (Hito 2) | multitrayecto | 10 | 3 | 4 | 120 | envolvente física (hecha), IMU en fase 4 | 60
La severidad no baja: un tren sobre el cruce sigue siendo un tren sobre el cruce. Lo que baja es la ocurrencia y sube la detección.
Regla del equipo: se interviene con RPN mayor a 100 y siempre que S sea 9 o 10.
Notes: PANDA principal agrega un riesgo nuevo: si la posición del tren está mal, PANDA podría sostener la barrera alta con el circuito ocupado. Lo cubren la atribución del circuito y la plausibilidad. Los valores de O y D son propuestas a revisar con el equipo.

## Slide 26
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
26
FACTIBILIDAD LEGAL
QUÉ CAMBIA CON PANDA PRINCIPAL
Marco | Qué exige | Situación de PANDA
SETOP 8.6.12 y Anexo XII 19 | barrera baja antes del tren con el despeje de la Tabla I; sector de operación a 120 km/h | Equivalencia en tiempo: cada tren tiene al menos el ciclo del tren más rápido (31 + 1 s)
Anexo XII, punto 17 | solo circuitos de vía, no otros sistemas de detección | Propuesta de cambio de especificación ante ADIF
Anexo XII, 19 y 20 | sector de aproximación: no sube con otro tren cerca; 5 s de espera | Con el cierre pedido, un tren que se acerca lo sostiene hasta ETA de 40 s
Anexo XII, 18 d) | la barrera sube solo cuando el tren pasó | Sube con un tren detenido lejos: lo admite el SETOP 8.6.13 y al arrancar tiene el ciclo completo
Anexo XII, punto 4.2 | verde sin trenes; rojo intermitente durante t_p; ópticas de 21 cm; 60 a 95 dB(A) | Desvío: sin verde a propósito y rojo fijo en falla. Óptica de 200 mm y bocina de 100 dB a adecuar
SETOP 8.6.5 a 8.6.7 | luces alternadas, 5 s de preaviso, luces hasta la vertical, campana | Maqueta: 7 s de fono y luces hasta que el brazo vuelve arriba (el SETOP manda sobre el Anexo 20)
Anexo XII, 22 g) | alarma: brazo levantado con circuito de vía ocupado | Saltaría con cada tren lento: se redefine como «el brazo no sigue el pedido de cierre»
IEC 61508 | integridad según la arquitectura | Para trenes con nodo pasa de 1oo2 a canal principal con diagnóstico (1oo1D)
ENACOM, 902 a 928 MHz | uso compartido con equipo homologado | 2 dBm en banco. Confirmar el límite antes de 22 dBm en la calle
El Anexo XII confirma el hueco que llena PANDA: dice que no existe normativa nacional aprobada para la señalización de pasos a nivel peatonales.
Notes: PANDA principal mejora el sistema actual, pero choca con dos puntos de la letra de la norma. Se presentan como propuesta de cambio, con el argumento de equivalencia en tiempo. El prototipo demuestra la lógica. La certificación y el cambio normativo son del despliegue.

## Slide 27
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
27
FACTIBILIDAD DE TIEMPOS
PLAN HASTA EL HITO 4
29-sep
6-oct
13-oct
20-oct
27-oct
3-nov
10-nov
17-nov
24-nov
1-dic
Documentación del Hito 3
Puesta en marcha de las placas
Banco y fallas inducidas
Maqueta: construcción e integración
Ensayo de alcance en la calle
Viaje en tren y fase 4 (IMU)
Ensayo de 24 h (E-24)
Validación y confiabilidad
Informe final y presentación
Entrega H3
Placas
Presentación H3
Entrega H4
Presentación H4
CAPACIDAD: 3 × 6 h = 18 h POR SEMANA, UNAS 160 h AL 2-DIC
RUTA CRÍTICA: PUESTA EN MARCHA DE LAS PLACAS
Notes: Sin placa propia, la ruta crítica pasa a ser la puesta en marcha de las T-Beam, que llegan el 10 de octubre. Todo lo demás depende de que el firmware arranque bien en el hardware real.

## Slide 28: GRACIAS
PANDA: Paso A Nivel Dinámico y Activo
Tesis de Grado ITBA, Hito 3